Паспорт Акуличской структуры*

- Местоположение структуры (республика, область, район, номенклатура листа): Республика Беларусь, Гомельская область, Наровлянский район, листы М-35-23-Б-а-4, М-35-23-Б-а-2.

- Ближайшая к структуре железнодорожная станция, город или пристань, расстояния, пути сообщения: ж.д. ст. Словечно – 20 км на запад, д. Гажин – 10 км на северо-запад, автомагистрасль Овруч-Мозырь – 18 км на запад, автомагистрасль Хойники-Наровля – 9 км на восток.

- Приуроченность структуры к геотектоническим элементам I и II порядка. Принадлежность к нефтегеологической области, району, зоне нефтенакопления. Плотность прогнозных ресурсов (тыс. т/км2): Припятский прогиб, Южная зона бортовых уступов, Припятская нефтегазоносная область, южный нефтеперспективный район. Плотность начальных суммарных ресурсов УВ 30÷50 тыс. т/км2.

- Сведения о выявлении структуры (год, авторы, вид работ, масштаб, наименование документа с указанием организации, место его хранения): 2010, сейсморазведочные работы МОГТ, масштаб 1:25000, Москалец Л.Г. и др. Поисково-детальные сейсморазведочные работы СОГТ на Ново-Копаткевичской, Западно-Гороховской и Николаевской площадях. Отчет геофизической сейсмической партии № 1 о результатах работ СОГТ, проведенных в 2009-2010 годах на территории Петриковского, Мозырского, Ельского и Наровлянского районов Гомельской области Республики Беларусь, ЦГЭ, ГГФ, фонды ЦГЭ; 2011, Шадура А.П. Докладная записка о результатах сейсморазведочных работ СОГТ, выполненных на Восточно-Выступовичской площади Припятского прогиба, ЦГЭ, фонды ЦГЭ.

- Сведения о подготовке структуры (год, авторы, вид работ, масштаб, наименование документа с указанием организации, место его хранения): 2010, сейсморазведочные работы МОГТ, масштаб 1:25000, Москалец Л.Г. и др. Поисково-детальные сейсморазведочные работы СОГТ на Ново-Копаткевичской, Западно-Гороховской и Николаевской площадях. Отчет геофизической сейсмической партии № 1 о результатах работ СОГТ, проведенных в 2009-2010 годах на территории Петриковского, Мозырского, Ельского и Наровлянского районов Гомельской области Республики Беларусь, ЦГЭ, ГГФ, фонды ЦГЭ; 2011, Шадура А.П. Докладная записка о результатах сейсморазведочных работ СОГТ, выполненных на Восточно-Выступовичской площади Припятского прогиба, ЦГЭ, фонды ЦГЭ.

- Краткие сведения об основных проведенных геофизических и других исследованиях, а также о данных бурения скважин, использованных для выявления и подготовки структуры: 1989, Рубанова Н.М. и др. Отчет о результатах поисково-детальных сейсмических исследований МОГТ на Дербинской и Рощинской площадях, выполненных геофизической сейсмической партией № 25 в Мозырском, Лельчицком и Наровлянском районах Гомельской области БССР в 1988-89 г.г.; 1992, Путон Т.А. и др. Отчет геофизической сейсмической партии № 24 о результатах работ способом ОГТ, проведенных в 1990-1992 г.г. по проекту ГСП 21 89-90 в Ельском и Наровлянском районах Гомельской области Беларуси и Овручском районе Житомирской области Украины. Скважины: Восточно-Выступовичские 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, Кировская 1 и Рощинская 1.

- Сведения о структуре. Продуктивный комплекс, отражающий горизонт, тип по морфологическим и генетическим признакам, размеры, замкнутая изогипса, амплитуда, площадь: межсолевые отложения, отражающий горизонт III, пластовая тектонически  экранированная залежь, размер 2,4 х 0,4 км, замкнутая изогипса минус 1915 м, амплитуда 60 м, площадь 0,837 км2.

- Стратиграфическая приуроченность прогнозируемых ловушек, обоснование подсчетных параметров, подсчет прогнозных ресурсов (таблица):

| Горизонт | Категория | S тыс.м2 | h м | m | β | γ т/м3 | Θ | ( | Qизвл. тыс. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D32 brč | Д1 | 837 | 5 | 0,18 | 0,65 | 0,95 | 0,87 | 0,2 | 97,1 |

Примечание: Оценка прогнозных ресурсов произведена в соответствии с «Дополнением к заключению по количественной оценке прогнозных ресурсов Рощинской межсолевой структуры» (Познякевич З.Л., Полещук Л.А., 1989).

- Рекомендации на проведение поискового бурения (задачи, количество, категория, местоположение, проектные глубины скважин и очередность их бурения): пробурить поисковую скважину Акуличскую 1. Местоположение скважины: пересечение профилей 292387-88 и 142588, проектная глубина 2890 м, проектный горизонт – ливенские отложения нижнесоленосной толщи.

Оценка надежности выполненных структурных построений

| № п/п | Анализируемый параметр | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Плотность сети информативных профилей (пог. км/км2) | 4,7 |
| 2. | Количество профилей, на которых прослежены элементы геологического строения (разломы, перегибы, границы выклинивания и др.), ограничивающие ловушку | 12 |
| 3. | Количество скважин, использованных при структурных построениях | 11 |
| 4. | Надежность стратификации и прослеживания целевых отражающих горизонтов (высокая, удовлетворительная) | высокая |
| 5. | Достоверность используемой скоростной модели (высокая, удовлетворительная) | высокая |
| 6. | Погрешность определения глубин целевых горизонтов (м) | ±65 |
| 7. | Погрешность картирования планового положения структурообразующих разломов или сводовой части пликативных структур (м) | ±163 |

Вероятность выделения структуры*

Исходные данные

| А, м | Σh, м | К1=А/Σh | n, пог. км/км2 | S, км2 | Sпер, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | ±65 | 0,95 | 4,7 | 0,837 | 0,537 |

Оценка структуры

| Ph | Ps | Pстр | К2=А/Σстр | Σстр | Категория степени надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,811 | 0,642 | 0,52 | 0,714 | ±84 | III вероятная |

Заключение: По классификации структур по вероятности их картирования  Акуличская структура относится к группе вероятно подготовленных объектов

______________________________

*Микуцкий С.П. Методика локального прогноза залежей нефти в Припятском прогибе, Минск, БелНИГРИ, 2000, 27 с.