Паспорт Познякевичской структуры*

- Местоположение структуры (республика, область, район, номенклатура листа): Республика Беларусь, Гомельская область, Ельский район, лист     M-35-11-В-б-3.

- Ближайшая к структуре железнодорожная станция, город или пристань, расстояния, пути сообщения: г. Ельск – 3 км на северо-восток,  автодорога Овруч – Мозырь – 1,5 км на восток; железная дорога Калинковичи – Словечно – 2,5 км на запад; речной порт г. Наровля – 24 км.

- Приуроченность структуры к геотектоническим элементам I и II порядка. Принадлежность к нефтегазоносной области, району, зоне нефтенакопления. Плотность прогнозных ресурсов (тыс. т/км2): Припятский прогиб, Буйновичско-Наровлянская тектоническая ступень, Южный нефтеперспективный район Припятской нефтегазоносной области. Плотность начальных суммарных ресурсов УВ 30÷50 тыс. т/км2.

- Сведения о выявлении структуры (год, авторы, вид работ, масштаб, наименование документа с указанием организации, место его хранения): 2013, Москалец Л.Г. и др., МОГТ, масштаб 1:25000, «Отчет геофизической сейсмической партии № 1 о результатах работ СОГТ, проведенных в 2011-2012 годах на территории Петриковского, Ельского и Лельчицкого районов Гомельской области Республики Беларусь», ЦГЭ, фонды ЦГЭ, фонды ГП «Белгосгеоцентр».

- Сведения о подготовке структуры (год, авторы, вид работ, масштаб, наименование документа с указанием организации, место его хранения): 2013, Москалец Л.Г. и др., МОГТ, масштаб 1:25000, «Отчет геофизической сейсмической партии № 1 о результатах работ СОГТ, проведенных в 2011-2012 годах на территории Петриковского, Ельского и Лельчицкого районов Гомельской области Республики Беларусь», ЦГЭ, фонды ЦГЭ, фонды ГП «Белгосгеоцентр».

- Краткие сведения об основных проведенных геофизических и других исследованиях, а также о данных бурения скважин, использованных для выявления и подготовки структуры: 1993, Путон Т.А.  и др. МОГТ, поисковые, масштаб 1:25000; 1997, Москалец Л.Г. и др. МОГТ, поисковые, масштаб 1:25000. Скважины: Ельские 2; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 17; 18.

- Сведения о структуре. Продуктивный комплекс, отражающий горизонт, тип по морфологическим и генетическим признакам, размеры, замкнутая изогипса, амплитуда, площадь: песчаник в галитовой подтолще верхнесоленосной толщи, отражающий горизонт II', полуантиклинальная литологическая ловушка, примыкающая головной частью к поверхности межсолевых отложений, замкнутая изогипса минус 2300 м, амплитуда 110 м, размер 2,0 х 0,9 км, площадь 1,4 км2.

- Стратиграфическая приуроченность прогнозируемых ловушек, обоснование подсчетных параметров, подсчет прогнозных ресурсов (таблица):

| Горизонт | Категория | S тыс.м2 | h м | m | β | γ т/м3 | Θ | Qгеол. тыс.т | ( | Qизвл. тыс.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D32l | С2 | 1400 | 11 | 0,07 | 0,76 | 0,913 | 0,9434 | 706 | 0,2 | 136 |

Оценка прогнозных ресурсов нефти произведена  с привлечением данных по скв. Ельская 2 с учетом добытой нефти.

- Рекомендации на проведение поискового бурения (задачи, количество, категория, местоположение, проектные глубины скважин и очередность их бурения): рекомендуется бурение разведочной скважины Ельская 101. Проектный горизонт – лебедянский, проектная глубина – 2450 м                 (до вскрытия подошвы песчаников в низах верхнесоленосной толщи). Точка вскрытия нефтеперспективных отложений в районе пересечения профилей 07111-12 и 12111-12 (примерно в 900 м от устья скважины 2 Ельская по азимуту 66°).

.

Оценка надежности выполненных структурных построений

| № п/п | Анализируемый параметр | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Плотность сети информативных профилей (пог. км/км2) | 4,1 |
| 2. | Количество профилей, на которых прослежены элементы геологического строения (разломы, перегибы, границы выклинивания и др.), ограничивающие ловушку | 13 |
| 3. | Количество скважин, использованных при структурных построениях | 9 |
| 4. | Надежность стратификации и прослеживания целевых отражающих горизонтов (высокая, удовлетворительная) | высокая |
| 5. | Достоверность используемой скоростной модели (высокая, удовлетворительная) | высокая |
| 6. | Погрешность определения глубин целевых горизонтов (м) | ±56 |
| 7. | Погрешность картирования планового положения структурообразующих разломов или сводовой части пликативных структур (м) | ±186 |

Вероятность выделения структуры*

Исходные данные

| А, м | Σh, м | К1=А/Σh | n, пог. км/км2 | S, км2 | Sпер, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | ±56 | 1,79 | 4,1 | 1,4 | 1,028 |

Оценка структуры

| Ph | Ps | Pстр | К2=А/Σстр | Σстр | Категория степени надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,94 | 0,734 | 0,71 | 1,84 | ±60 | II весьма вероятная |

Заключение: По классификации структур по вероятности их картирования  Познякевичская структура относится к группе весьма вероятно подготовленных объектов.

______________________________

*Микуцкий С.П. Методика локального прогноза залежей нефти в Припятском прогибе, Минск, БелНИГРИ, 2000, 27 с.